Żnin, dnia 09.07.2014r.
DRI.7011.1.10.1.2014

dot. Przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 euro na zadanie" pn: „Przebudowa ulicy Różanej w Żninie”

Pytanie 1.

Czy można się dowiedzieć ile jest metrów kwadratowych do rozbiórki nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych)?

Odpowiedź: Powierzchnia do rozebrania 120 m2.

Pytanie 2.

Dotyczy ułożenia nawierzchni z płyt żelbetowych (prefabrykowanych). Do ułożenia nawierzchni należy zastosować nowe płyty czy użyć tych z rozbiórki i ile jest metrów kwadratowych?

Odpowiedź: Należy ułożyć płyty z rozbiórki o pow. 120 m2.

Pytanie 3.

Dotyczy pozycji przedmiaru nr 5. Obrzeża betonowe mają być ustawione na ławie betonowej z oporem? Jeśli tak to jakiej klasy jest ten beton ile jest metrów sześciennych tego betonu?

Odpowiedź: Beton klasy C 8/10 – 13,4 m3.

Pytanie 4.

Dotyczy wykonania podbudowy betonowej grubości 10 cm po zagęszczeniu. Jakiej klasy jest beton, którego należy użyć do wykonania podbudowy?

Odpowiedź: Beton klasy C 8/10.

Zastępca Burmistrza
Aleksandra Nowakowska